## Slide 1
June 2016
CN-001 TM500 MTS Test Scripts (EXT-MUE GUI)

## Slide 2: 主要内容
基本测试用例模板
典型测试用例模板
可选脚本配置
常见问题

## Slide 3: 基本测试用例模板

## Slide 4: 基本测试用例模板
测试用例需求
  宏站单小区UDP业务容量规格测试
  1500 Non-CA UE
  天线配置2T2R
  DL/UL UE Category 4
  不带信道模型（OMM）
  RRC/NAS鉴权及安全模式都打开
  PDN类型为IPv4且只配置一个APN
  UE ATTACH成功后立即发起业务且一直在线做业务
1500UE Non-CA UE

## Slide 5: 基本测试用例模板
基本脚本包含四部分
  Init: 搜索小区、解广播信道、启动RDA以及初始化UE/Cell配置。
  ATTACH: 定义信道和业务模型，UE入网。
  DETACH: 停止RDA，UE退网。
  GetStats: 查询关键统计信息。
1500UE Non-CA UE

## Slide 6: 创建测试用例
右键点击My Tests
选择Insert -> New Test Case
New Test Case

## Slide 7: 创建测试用例
点击Filename右侧的小方框，定义脚本名称以及选择保存路径。
New Test Case – File Name

## Slide 8: 创建测试用例
Description自动更新为脚本文件名。
选择Test Mode为MTS。
根据测试需求，配置相应的Support CRs (L2/RRC/NAS).
New Test Case – Test Mode/Support CRs

## Slide 9: 创建测试用例
更新测试用例的第一个脚本的默认名为Init.
New Test Case – Init

## Slide 10: 测试脚本Init
从Test Step Library拖动或添加Configure Radio Contexts至脚本Init.
Configure Radio Contexts
Configure Radio Contexts

## Slide 11: 测试脚本Init
功能：搜索小区和解广播信道，请更新如下默认配置：
  RAT/CellId/Number of eNB transmit antennas/Number of receive antennas/System Bandwidth/Downlink Carrier Frequency
  Set Uplink Carrier Frequency一般设置为False
  每个Radio Context对应一个小区，对于Non-CA的测试场景，只需要配置一个Radio Context。
Configure Radio Contexts

## Slide 12: 测试脚本Init
打印NAS指示的SETP命令
  Raw Command
  SETP NAS_ENABLE_INDICATIONS_IN_MTS_MODE 1
  点击Set description
NAS_ENABLE_INDICATIONS_IN_MTS_MODE

## Slide 13: 测试脚本Init
NAS_ENABLE_INDICATIONS_IN_MTS_MODE

## Slide 14: 测试脚本Init
功能：基于路损的上行功率补偿。
  MTS模式下无需配置Downlink Reference Signal Power
  Delta UL DL Physical Attenuation: 仅适用于Dedicated Mode的射频线连接模式。
Calibrate Uplink Power Offset

## Slide 15: 测试脚本Init
功能：通过TM500脚本自动调用RDA。
Start RDA Test Case

## Slide 16: 测试脚本Init
请更新如下默认配置
  Test system control IP address：RDA控制口IP
  TM500 user ID：RDA Partition
  Test case name：RDA脚本
Start RDA Test Case

## Slide 17: 测试脚本Init
功能：等待TM500返回RDA启动成功的指示。
Wait

## Slide 18: 测试脚本Init
请更新如下默认配置
  Wait for: Messages
  Message Text: I: CMPI DTE RDA TEST GROUP STARTED IND:
  Timeout: 300 secs
Wait

## Slide 19: 测试脚本Init
功能：定义紧随其后的UE相关的命令将适用于哪些UE。
Select UEs

## Slide 20: 测试脚本Init
请更新如下默认配置
  UE Context -> UE Group并根据需求选择适当的UE Group。
Select UEs

## Slide 21: 测试脚本Init
  如果下拉列表没有合适的UE Group，那么请点击“Add”添加。
    Selected: 定义UE的范围。
    Group name: 建议名字与UE范围一致，避免歧义。
Select UEs

## Slide 22: 测试脚本Init
功能：配置IMSI/Authentication Key/OP(OPc)等等。
Configure USIM

## Slide 23: 测试脚本Init
请根据测试环境，主要更新如下默认配置
  Configure IMSI: True
  IMSI: 定义为表达式的格式，即“起始IMSI + 1”（例如：302220800102187+1）
  Authentication Key
  Enable Milenage Algorithm: True
  OP/Opc
  OPc Provided: 如果测试环境配置是OPc的话，那么请置为True.
Configure USIM

## Slide 24: 测试脚本Init
请确保勾选左下角的“Select UE Group Context”。
某些测试用例，例如紧急呼叫，可能需要配置Access control class或PLMN lists。
Configure USIM

## Slide 25: 测试脚本Init
功能：配置UE接收天线数以及上下行UE Category.
Configure PHY Capabilities

## Slide 26: 测试脚本Init
请根据测试需求，更新如下默认配置
  Number of UE receive antennas
  DL/UL UE Category
Configure PHY Capabilities

## Slide 27: 测试脚本Init
功能：配置RRC安全模式，一般采用默认配置，即FullSecurityModeProcedure。
Configure RRC Capabilities

## Slide 28: 测试脚本Init
功能：配置NAS鉴权、安全模式以及加密和完整性保护算法。
Configure NAS Capabilities

## Slide 29: 测试脚本Init
一般采用默认配置即可
  NAS security options
  LTE Ciphering Algorithms
  LTE Integrity Algorithms
NasReleaseVersion的设置建议与用例属性的NAS保持一致。
Configure NAS Capabilities

## Slide 30: 测试脚本Init
功能：配置NAS选择指定的PLMN.
Configure NAS PLMN Capabilities

## Slide 31: 测试脚本Init
配置的PLMN需与SIB1广播的plmn-Identity一致。
Configure NAS PLMN Capabilities

## Slide 32: 测试脚本Init
功能：使能之前的所有配置。
Activate Configuration

## Slide 33: 测试脚本Init
请勾选“Wait for activation”.
Activate Configuration

## Slide 34: 测试脚本Init
功能：定义eNB相关信息，主要用于后续构建信道模型。
Define eNB Positions

## Slide 35: 测试脚本Init
请根据测试需求和环境，相应更新如下配置
  (X, Y)：如果是一个小区的测试场景，可用默认配置，即 (0, 0)。
  Cell ID/DL Frequency
  Sector Start/End：一般可以配置为全向小区，即 (0, 360)。对于CA的测试场景，主辅小区可以完全重叠覆盖。
Define eNB Positions

## Slide 36: 测试脚本Init
Reference Signal Power：参考信号发射功率的配置建议与SIB2广播的referenceSignalPower一致。
Define eNB Positions

## Slide 37: 测试脚本Init
Enhanced Measurement：如果是测试Small Cell，请务必勾选此选项。
Define eNB Positions

## Slide 38: 创建测试用例
右键点击Init，选择Insert -> Script。
修改默认脚本名为ATTACH.
New Test Case - ATTACH

## Slide 39: 创建测试用例
New Test Case - ATTACH

## Slide 40: 测试脚本ATTACH
功能：配置信道和业务模型。
Start MTS Scenario

## Slide 41: 测试脚本ATTACH
请根据环境和需求，相应更新如下配置
  APN
Start MTS Scenario

## Slide 42: 测试脚本ATTACH
  Application
    Application Name必须与RDA脚本里的Application Name一致。
    Bearer Allocation和Service Name Type用默认配置即可。
Start MTS Scenario

## Slide 43: 测试脚本ATTACH
Duration: 单位是秒， 0表示无限长。UE将在超时后自动发起DETACH。
Start MTS Scenario

## Slide 44: 测试脚本ATTACH
Active Mobility Models：此基本测试用例不要求信道模型，所以请移除此默认配置.
Start MTS Scenario

## Slide 45: 测试脚本ATTACH
Active Traffic Models
  Action: Start
  选择合适的Application Name；Delay Time, Duration以及Repeat用默认配置即可。
Start MTS Scenario

## Slide 46: 测试脚本ATTACH
UE Group Name：请根据测试需求，选择或创建相应地UE Group.
Attach Start Delay：至少设置为2，以预留一定的时间使信道模型生效。
Attach & Detach Duration： 设为为0，UE不主动发起DETACH.
Time Distribution：设置为-1，以便配置Stagger Time.
Stagger Time：UE发起ATTACH的间隔。
Detach Type：建议更新为Normal.
Start MTS Scenario

## Slide 47: 测试脚本ATTACH
Start MTS Scenario

## Slide 48: 测试脚本ATTACH
Activate Configuration

## Slide 49: 创建测试用例
右键点击ATTACH，选择Insert -> Script。
修改默认脚本名为DETACH.
New Test Case - DETACH

## Slide 50: 创建测试用例
New Test Case - DETACH

## Slide 51: 测试脚本DETACH
功能：停止RDA脚本运行。
Stop RDA Test Case

## Slide 52: 测试脚本DETACH
功能：等待TM500返回RDA成功停止的指示。
请更新如下默认配置
  Wait for: Messages
  Message Text: I: CMPI DTE RDA TEST GROUP STOPPED IND:
  Timeout: 300 secs
Wait

## Slide 53: 测试脚本DETACH
功能：尽可能保证运行Stop MTS Scenario时，所有UE都能成功发起DETACH.
  Raw Command
  SETP RRC_TEST_UL_DELIVERY_INDS_REQUIRED 1
  点击Set description
RRC_TEST_UL_DELIVERY_INDS_REQUIRED

## Slide 54: 测试脚本DETACH
RRC_TEST_UL_DELIVERY_INDS_REQUIRED

## Slide 55: 测试脚本DETACH
功能：UE发起DETACH.
Stop MTS Scenario

## Slide 56: 创建测试用例
右键点击DETACH，选择Insert -> Script。
修改默认脚本名为GetStats.
New Test Case - GetStats

## Slide 57: 创建测试用例
New Test Case - GetStats

## Slide 58: 测试脚本GetStats
功能：查询每个小区的RSRP/SINR
  Raw command: forw mte GetStats [6] [-1] [0]
  Description: RSRP/SINR
RSRP/SINR

## Slide 59: 测试脚本GetStats
功能：查询每个小区的BLER以及物理层吞吐量。
  Raw command: forw mte GetStats [PHY] [Combined]
  Description: BLER
BLER

## Slide 60: 创建测试用例
功能：查询UE的RRC/NAS/DTE/MTS Traffic/MTS Mobility状态。
GetStats – Display UE Status

## Slide 61: 测试脚本GetStats
功能：查询RRC/NAS各项KPI.
Display KPI Statistics

## Slide 62: 测试脚本GetStats
功能：查询RACH相关的各项KPI.
Display RACH Statistics

## Slide 63: 测试脚本GetStats

## Slide 64: 基本测试用例模板
至此，基本测试用例模板创建完成。
  对于UE级的配置，请确保勾选左下角的“Select UE Group Context”.
    Configure USIM
    Configure PHY Capabilities
    Configure RRC Capabilities
    Configure NAS Capabilities
    Configure NAS PLMN Capabilities
  UE级的配置还包括如下常用可选脚本配置
    Configure UE ETURA Capabilities
    Configure RRC Cell Selection

## Slide 65: 基本测试用例模板
选择脚本，然后点击右上角的小眼睛，可以查看脚本对应的命令。关于命令的详细介绍，请参阅TM500LTE_CommandReference.pdf 。

## Slide 66: 基本测试用例模板
射频卡最大允许输入信号强度（RSSI）为-25dBm。
  搭建测试环境时，除了固定衰减器30dB衰减外，建议设置可调衰减器的初始衰减也为30dB，后续再做微调。
  建议下行主辅支路（TX1-RX1, TX2-RX2）RSRP为-60dBm，最大不应该超过-50dBm；交叉支路（TX1-RX2, TX2-RX1）尽可能小（例如：小于-100dBm）。
  实验室线缆连接的条件下，主辅支路SINR基本可以保证在30dB以上，交叉支路SINR最好小于0dB。
  完成小区搜索后（运行Configure Radio Contexts），可通过如下命令查询小区RSRP/SINR:
  forw mte GetStats [6] [-1] [0]
初次搭建测试环境时，请在运行完Init脚本之后，及时确认并确保RSRP/SINR满足上述需求后，再进行测试。

## Slide 67: 典型测试用例模板
远中近点/切换
PS UE & VoLTE UE混合组网
上下行CA
TM3/TM4 4x2/4x4 MIMO
TM9 8x4 MIMO
紧急呼叫及接入控制

## Slide 68: 远中近点/切换
请参阅CN-006-OMM_Configurations.pptx.

## Slide 69: 典型测试用例模板
#待补充

## Slide 70: 可选脚本配置
Override RRC Band
Override UE ETURA Capabilities
Configure Uplink Timing
常用SETP命令
Configure RRC Cell Selection

## Slide 71: Override RRC Band
TK599-C 400 MHz - 4 GHz Multiband Radio (MBR)
  The double height of this MBR imposes restriction for future expansion.
  Manufacturing of this double height card is to be scaled down.
TK600-C 400 MHz - 4 GHz Compact MBR (C-MBR)
  This is functionally equivalent to TK599-C, but is half the size, enabling up to 4 C-MBRs to be fitted in one chassis (i.e. 2CC CA, 4x4 MIMO).
TK613-C 400 MHz - 6 GHz (DL) MBR
  This is the same size as TK599-C but includes support for up to 6 GHz Downlink.
  Order this card if the customer requires 4 to 6 GHz support (LTE-U / LAA)
TM500 Radio Cards

## Slide 72: Override RRC Band
功能：根据测试需求，自定义3GPP标准（TS36.101 Table 5.7.3-1）频段或非标频段。
  请置于测试脚本最开始的位置，即Configure Radio Contexts之前（如右图所示）。
  可以定义多个标准或非标频段。
  需要用单独的Activate Configuration激活配置（如右图所示）。
Overview

## Slide 73: Override RRC Band
以Band 41为例。（注意：DL/UL Frequency start & Bandwidth的单位是100 KHz）
Edit RRC bands

## Slide 74: Override RRC Band
TS36.101 v13.3.0

## Slide 75: Override RRC Band
TS36.101 v13.3.0

## Slide 76: Override UE EUTRA Capabilities
功能：自定义UE上报的EUTRA，也可以自定义UTRA/GERAN_CS/GERAN_PS/CDMA2000能力。
  建议置于紧跟Select UEs之后（如右图所示）。
  EUTRA -> UECapabilityString
    accessStratumRelease与脚本属性配置的RRC属性最好一致。
    ue-Category与Configure PHY Capabilities配置的DL/UL UE Category最好一致。
Overview

## Slide 77: Override UE EUTRA Capabilities
直接点击UECapabilityString右侧的小方框编辑生成新的码流；或者是先填入已有的码流，然后再点击小方框，从而基于当前码流生成新的码流。
Edit RAT container list

## Slide 78: Configure Uplink Timing
背景介绍
  同一射频卡上的所有UE运用相同的Uplink Timing。
  TM500默认的TA (Timing Advance MAC CE)处理机制：每张射频卡收到的第一个TA MAC CE（不论是哪个UE），将运用于该射频卡上的所有UE；TM500将忽略后续收到的所有TA MAC CE。
功能：配置射频卡上所有UE的Uplink Timing为某一固定值或是跟踪某一UE的TA MAC CE做动态调整。
建议置于SETP命令之后，Start RDA Test Case之前（请参阅下一页截图）。
Overview

## Slide 79: Configure Uplink Timing
Configurations

## Slide 80: Configure Uplink Timing
请参阅Command Reference Manual (TM500LTE_CommandReference.pdf) PhyConfigUlTiming章节了解更多细节。
Uplink Timing Operation 6 (Follow timing adjust for UE)相对用得较多。
UL Timing Operation

## Slide 81: 常用SETP命令
建议把SETP命令置于紧跟Configure Radio Context之后。
对于L1 SETP命令（FORW L1），需要与SETRADIOCONTEXT （ FORW L1 SETRADIOCONTEXT <Radio Context>）配合使用，以指定该L1 SETP命令运用于哪个Radio Context。
  如果L1 SETRADIOCONTEXT缺失的话，那么L1 SETP命令默认只运用于第一个Radio Context.
  对于多小区测试环境，需要分别用SETRADIOCONTEXT指定后续L1 SETP命令适用于每一个小区。
L1 SETP Command

## Slide 82: 常用SETP命令
命令： FORW L1 SETFLAGUSENCCEI 1
对于TDD LTE且UE配置的tdd-AckNackFeedbackMode为multiplexing时，请根据eNB的具体实现，确认是否需要在脚本添加此SETP命令。
SetFlagUseNCCEi

## Slide 83: 常用SETP命令
以三小区添加L1 SETP命令为例。
SetFlagUseNCCEi

## Slide 84: 常用SETP命令
命令： SETP RRC_PUCCH_CLOSE_LOOP_POWER_CONTROL 0
功能：关闭上行PUCCH/PUSCH闭环功控，UE将忽略收到的所有TPC，不做任何上行功率调整。
RRC_PUCCH_CLOSE_LOOP_POWER_CONTROL

## Slide 85: 常用SETP命令
命令：SETP RRC_TEST_ENABLE_UL_TIME_ALIGN_TIMER 0
功能：TA超时以后，UE将释放CQI/SRS/SR资源但不发起RACH.
RRC_TEST_ENABLE_UL_TIME_ALIGN_TIMER

## Slide 86: 常用SETP命令
命令： SETP RRC_TEST_IGNORE_IRLC_ERROR_IND 1
功能：上行RLC达到最大重传次数后，UE不再发起RRC连接重建。
RRC_TEST_IGNORE_IRLC_ERROR_IND

## Slide 87: Configure RRC Cell Selection
功能：强制UE接入时选择某个小区入网。多小区测试场景时，如果小区间不相互重叠的话，可以通过配置Mobility Model来指定UE接入指定的小区。
Overview

## Slide 88: 常见问题

## Slide 89
#待补充

## Slide 90: References
CN-006-OMM_Configurations.pptx
TM500LTE_CommandReference.pdf
TM500LTE_MTS.pdf

## Slide 91: Change History
Version | Date | Author | Reviewed by | Approved by | Change history
0.1 | 15/05/2016 | Klein Jiang | NA | NA | Initial draft
0.2 | 29/05/2016 | Klein Jiang | NA | NA | Reviewed by Corey/Sining
0.3 | 21/06/2016 | Klein Jiang | NA | NA | Reviewed by Klein