## Slide 1
July 2016
CN-004 TMA Installation & Switch (EXT-MUE GUI)

## Slide 2: 主要内容
TMA安装与配置
射频卡固件升级
软件版本切换

## Slide 3: TMA安装与配置
TM500软件版本
TMA安装
TMA配置
FileZilla Server添加共享路径

## Slide 4: TM500软件版本
Capacity UE (CUE) TM500 SW
  目前应用最为广泛的软件分支，适用于实验室线缆连接大容量UE的各种特性测试，每两周发布一个新版本。
  所有新特性优先基于此版本开发。
  非常方便构建移动模型和业务模型。
  包含两个软件分支
    LMF: 除4x4 MIMO和TM9 8x4 MIMO外，其它特性测试都建议基于此版本。
    LMY: 专门用于4x4 MIMO和TM9 8x4 MIMO相关测试。
Single UE (SUE) TM500 SW – LSE
  最多支持1 UE，可以用于外场测试。
  提供详细的TTI级别的GUI logging（输出基于.csv格式）。
  新版本更新较慢且发布周期不固定。
请联系TM500 FAE获取最新的软件版本。

## Slide 5: TMA安装
TM500软件安装包一般包含如下文件（以LMF7.0.1为例）
  FileZilla Server: TM500通过FileZilla Server从它的控制电脑上加载相关软件。
  TM500_LTE_EXT-MUE_Release_LMF_7_0_1: TM500软件
  Release Note: 当前TM500软件版本支持的特性和功能，以及修复的问题等等。
  E500/TM500安装手册：包括供电需求、如何配置和修改TM500 IP、如何升级固件以及查看或安装license.
Test Mobile Application (TMA)

## Slide 6: TMA安装
TMA软件安装采用默认安装，安装过程中一直选择下一步即可。
默认安装路径
  32位操作系统：C:\Program Files\Aeroflex\TM500\LTE - LMF 7.0.1\
  64位操作系统：C:\Program Files (x86)\Aeroflex\TM500\LTE - LMF 7.0.1\
  备注：Win7以上的操作系统，C:\Program Files\或C:\Program Files (x86)\路径下的操作都需要管理员权限，如果需要的的话，可以考虑把安装路径改为C:\Aeroflex\...

## Slide 7: TMA安装
TMA安装路径包含六个文件夹
  diversifEye：Provisioning模板和工具，用于生成RDA脚本。
  Documentation：TM500相关的帮助文档，包括TM500/E500安装手册、EXT-MUE/E500 TMA用户手册、Command Reference Manual (CRM)、Measurement Reference Manual以及diversifEye Reference Manual等等。
  HSDL：TM500 DSP/HLC log抓取和解析工具。
  ppc_pq：TM500软件。
  Test Mobile Application：TM500客户端（TMA.exe）。
通过开始菜单或Test Mobile Application文件夹打开TMA.exe，请选择EXT-MUE界面。
备注：E500界面将在其它文档进一步介绍。

## Slide 8: TMA配置
Profile可以用默认的Default User，也可以自定义一个新的profile.
EXT-MUE GUI

## Slide 9: TMA配置
Connection Settings

## Slide 10: TMA配置
点击左上角Connection Settings图标，打开Preferences界面。
Preferences

## Slide 11: TMA配置
主要更新如下默认配置
  Configuration：请把默认模式”Software Licensing”更新为“MTS Mode”。
Preferences – Configuration

## Slide 12: Test Mobile Application (TMA)
Setup
  Test Mobile TCP/IP Settings – IP Address：TM500 IP地址。
  备注：串口相关文档（ CN-005-TM500_Serial_Log_MK3.pptx ）将进一步介绍TM500 IP配置。
Preferences – Setup

## Slide 13: TMA配置
Reboot：请不要勾选On Fatal Error，否则出现ASSERT的时候， TM500将自动重启，无法抓取DTRC log。
Preferences – Reboot

## Slide 14: TMA配置
Radio Cards
  单台或两台TM500级联时，请不要勾选Use AC.
  请根据射频连线，选择对应的射频卡以及I/F Mode.
Preferences – Radio Cards

## Slide 15: TMA配置
Viewer Options：请更新CSV File Viewer为Microsoft Excel.
Preferences – Viewer Options

## Slide 16: TMA配置
Session History
Preferences – Session History

## Slide 17: TMA配置
Preferences – Session History

## Slide 18: TMA配置
Preferences – Incident Reporting
Test Mobile Trace (DTRC) – FTP Settings
  Host Name: TM500控制电脑IP.
  Username/Password: TM500配置的用户名和密码（一般默认配置是tm500/tm500）。

## Slide 19: FileZilla Server
添加共享路径
点击如下图所示图标配置用户信息。

## Slide 20: FileZilla Server
添加共享路径（ftp_root文件夹）
  ..\Aeroflex\TM500\LTE - LMF 7.0.1\ppc_pq\public\ftp_root\
添加共享路径

## Slide 21: FileZilla Server
路径添加完成后
  请确保Files & Directory对应的8个选项均已勾选。
  点击“Set as home dir”设置新添加的路径为当前路径（如“H”所示），完成设置。
  下电重启TM500 ，以从“H”标识的当前路径重新加载软件。
添加共享路径

## Slide 22: 射频卡固件升级

## Slide 23: 固件升级
固件是指TM500射频卡对应的固件，主要包括API/CON/SIG/MOD.
每个TM500软件版本对应的固件信息可通过其Release Note的Verifying Firmware Versions章节查询。
不同的TM500软件版本所对应的固件如果有差异的话，首先需要升级固件，然后才能配置MTS Mode运行脚本。
固件升级步骤如下
  如果刚安装后新的TM500软件并且FileZilla Server共享路径已经配置

## Slide 24: 固件升级
  完成，请下电重启TM500，以把新的软件加载至TM500.
  打开TMA，配置Firmware Upgrade Mode，点击OK以后TM500将自动检测是否需要升级固件。

## Slide 25: 固件升级

## Slide 26: 固件升级
    如果提示需要升级固件的话，请在Command Line窗口输入如下命令，然后点击Send并耐心等待固件升级顺利完成。
    forw fum updateradio
    注意：固件升级过程中TM500不能断电，TM500和控制PC之前也不能断开连接，也不要关闭TMA，否则将导致射频卡损坏。

## Slide 27: 固件升级
    固件升级完成后，请先断开TMA连接，然后点击Connection Settings，连接模式修改为MTS Mode.

## Slide 28: 固件升级
    请通过连接面板右下角的电源开关下电TM500，等待至少30秒钟以后再重新上电；等重启完成后，即可开始运行测试用例。

## Slide 29: 固件升级
  如果不需要升级固件的话，请直接断开TM500连接，点击Connection Settings，修改模式为MTS Mode，然后连接面板右下角的电源开关下电TM500，等待至少30秒钟后再重新上电。

## Slide 30: 软件版本切换

## Slide 31: 软件版本切换
软件版本切换之前，请确认两个版本的固件是否兼容，以确定是否需要固件升级。主要有两个方法（以LMF7.0.1和LMY7.0.1为例），方法一：
  打开两个软件版本各自对应的Release Note，查看“Verifying Firmware Versions”章节，确认API/CON/SIG/MOD信息。
固件兼容确认（方法一）

## Slide 32: 软件版本切换
  只有两个软件版本的API/CON/SIG/MOD版本信息完全相同，才不需要进行固件升级；否则，需要进行固件升级。
固件兼容确认（方法一）

## Slide 33: 软件版本切换
固件兼容确认方法二
  用文件编辑工具（例如UltraEdit或Notepad++）直接查看软件版本安装路径下（..\ppc_pq\public\ftp_root\fw\）的firmware.pkg。
固件兼容确认（方法二）

## Slide 34: 软件版本切换
通过这两个方法可以确认，LMF7.0.1和LMY7.0.1射频卡固件的API版本信息不同，所以版本切换后将需要先进行固件升级。
固件兼容确认（方法二）

## Slide 35: 软件版本切换
更新当前共享路径
点击如下图所示图标配置用户信息。

## Slide 36: 软件版本切换
选中新软件版本所对应的路径（例如LMY7.0.1），然后点击“Set as home dir”，以更新当前共享路径为LMF7.0.1所对应的路径。
点击“OK”保存设置。
更新当前共享路径

## Slide 37: 软件版本切换
下电重启TM500，以从新的当前共享路径重新加载软件。
  重启过程中，通过FileZilla Server窗口可以看到，TM500不断从它的控制电脑上下载相关软件；如果下载一段时间后，窗口至少持续60秒以上没有再下载的话，那表明TM500已经重启完成。
    关闭旧软件对应的TMA，打开新软件对应的TMA，如有需要，先进行固件升级。
    如不需要固件升级，则可以开始基于新软件进行测试。（注意：某些时候可能需要重新导入脚本）

## Slide 38: References
CN-000-TM500_Training_Overview.pptx
CN-005-TM500_Serial_Log_MK3.pptx
TM500LTE_InstallGuide.pdf
TM500LTE_TMA_UserGuide.pdf

## Slide 39: Change History
Version | Date | Author | Reviewed by | Approved by | Change history
0.1 | 02/06/2016 | Klein Jiang | NA | NA | Initial draft
0.2 | 21/06/2016 | Klein Jiang | NA | NA | Reviewed by Corey/Sining
0.3 | 25/07/2016 | Klein Jiang | NA | NA | Update